## Slide 1
두산 에너빌리티 AGV 안전 기능 사양
2026. 4. 29.
1

## Slide 2
감속
알림
정지
AGV TOP VIEW
주행 방향
Laser scanner 센서
최대 4m 거리까지 장애물을 감지할 수 있는 레이저 센서
지정된 영역 내에서 장애물과 사람을 효과적으로 탐지
감속 및 정지 구간을 세분화하여 주변 장애물이나 사람과의 충돌을 사전에 방지할 수 있음
안전 센서1

## Slide 3
범퍼 센서
안전빔
스폰지 재질의 물리적 범퍼를 적용하여, 사람이나 물체와 접촉 시 즉시 정지함으로써 안전사고를 사전에 예방
접촉 발생 시 경보음과 함께 비상 정지가 자동으로 작동되어, 신속한 대응이 가능하도록 설계
주행 시 안전빔을 투사하여 주변 사람이나 장비에 AGV의 이동 경로를 시각적으로 알림
안전 센서2

## Slide 4
구분 | 영역 | 기능
보호 영역 | Stop Field | 즉시 정지 가능범위 이며, 즉시 비상정지를 시행합니다.
경고 영역1 | Warning Field | 보호 영역 직전에 위치하며, 진입 시 속도를 안전속도 이하로 줄입니다.
경고 영역2 | Alarm Field | 로봇의 정지기능에는 관여하지 않고 시청각 경고를 하여 작업자에 주의를 환기합니다
AGV 안전 범위
안전 스캐너 사용

## Slide 5
STO : 모터의 출력자체를 차단함으로 위험 상황에서 AGV을 안정적으로 정지시키는 기능
AGV STO 정지

## Slide 6
AGV 휠 속도 감지
휠 엔코더를 설치하여 바퀴의 회전을 실시간으로 감시합니다.

## Slide 7
AGV 휠 속도 감지
다음의 상황에서 AGV의 안전 정지를 실행합니다
  바퀴의 지령 속도와 엔코더에 측정된 속도의 값이 다를 때
  바퀴의 회전 방향과 엔코더의 회전방향이 다를 때
  모터의 출력(내장 엔코더)과 엔코더의 출력을 비교하여 엔코더의 고장으로 인식될 때

## Slide 8
원격 비상정지
비상시 원격 비상스위치를 통하여 즉시 모든 AGV을 정지 시킬 수 있습니다.

## Slide 9
배터리
전지 형식 | 16S 리튬인산철
공칭 전압 | 51.2V(44.8 ~ 58.4V)
공칭 용량 | 150Ah
에너지 | 7.6KWh
정격 전류 | 75A
최대 출력 전류 | 225A
온도 범위 | 0 ~ 45℃
BMS | - 과충전 차단 - 과충전 복귀 - 과방전 차단 - 과방전 복귀 - 과전류 차단 - 단락보호 - 고온차단 - 셀 밸런싱
※ 외부에 노출된 전원차단 스위치를 통해 즉시 배터리의 출력을 차단할 수 있습니다

## Slide 10
충전 커넥터
충전 커넥터는 다음과 같은 사항을 충족합니다.
  충전 패드 노출 제한: AGV/AMR이 충전 스테이션에 도킹하기 전에는 충전 전극(플레이트)에 전압이 인가되어 있으면 안 됩니다. 로봇이 완전히 진입하여 통신으로 매칭이 확인된 순간에만 충전 전류가 흐르도록 인터록을 겁니다.
  오정렬(Misalignment) 대응: 로봇이 충전 패드에 비뚤어지게 진입하여 접촉 불량으로 인한 아크(불꽃)가 발생하지 않도록, 가이드 매커니즘을 설계하거나 접촉 상태를 감시해야 합니다.
  이물질 감지: 충전 패드 사이에 금속 이물질이 끼어 단락(Short)되는 것을 방지하는 구조나 감지 기능이 필요합니다.

## Slide 11
Thank you.

## Slide 12
Stop Field
Warning Field
Alarm Field
컨트롤러가 STO신호를 출력
드라이브 혹은 컨택터가 모터의 출력을 측시 차단하여 무전원 상태로 전환
AGV는 브레이크 정지,
리셋 전 까지 안전상태 유지